## Slide 1
Conferința anuală
"Realizări și perspective în cercetarea agricolă
și silvică românească”
Ediția a V-a – 28 mai 2026
IMPACTUL LUCRĂRII SOLULUI ÎN FÂȘII ÎNGUSTE (STRIP-TILL) ASUPRA STRUCTURII ȘI FUNCȚIILOR SOLULUI ÎN CULTURILE PRĂȘITOARE
INTRODUCERE:
Tehnologia Strip-Till este o metodă modernă de pregătire a solului pentru culturile în rânduri, caracterizată prin lucrări aplicate doar de-a lungul viitoarelor rânduri de plantare, în timp ce zonele dintre rânduri rămân nederanjate. Acest sistem creează condiții favorabile pentru răsărirea rapidă a semințelor și dezvoltarea rădăcinilor, prin îmbunătățirea porozității solului, reducerea densității aparente și facilitarea accesului la apă și nutrienți. Ca rezultat, contribuie la creșterea producțiilor, inclusiv la porumb, prin susținerea acumulării de azot și a creșterii plantelor în etapele critice.
În același timp, reducerea numărului de treceri ale utilajelor duce la scăderea consumului de combustibil, iar aplicarea localizată a îngrășămintelor îmbunătățește eficiența utilizării resurselor. Prin conservarea materiei organice și menținerea structurii solului, Strip-Till îmbunătățește infiltrarea și retenția apei, reduce evaporarea și riscurile de eroziune și favorizează un microclimat al solului și o activitate biologică benefice, contribuind la fertilitatea și sustenabilitatea pe termen lung a solului.
MATERIAL ŞI METODE
Studiul a avut ca obiectiv evaluarea performanței unui utilaj Strip-Till dezvoltat de INMA București pentru culturile în rânduri. Echipamentul este alcătuit din patru secțiuni de lucru independente, dotate cu discuri și un cizel, asigurând afânarea solului, gestionarea resturilor vegetale și pregătirea patului germinativ pe rânduri, în timp ce zona dintre rânduri rămâne nederanjată.
Experimentele în câmp au fost realizate la Drăcea (județul Teleorman, România), pe o suprafață de 1 ha cu sol de tip cernoziom. Umiditatea solului la adâncimea de 10 cm a fost, în medie, de 20,2%, iar rezistența la penetrare a fost măsurată până la 30 cm adâncime. Utilajul a fost operat cu un tractor John Deere 5080M (80 CP).
Măsurătorile au fost efectuate în trei puncte de control și au inclus proprietățile solului, indicatori ai calității lucrării (adâncime și lățime), precum și parametri energetici, precum viteza de lucru, patinarea, forța de tracțiune, consumul de combustibil și capacitatea de lucru. Variabilitatea datelor a fost evaluată utilizând indicatori statistici, iar toate măsurătorile au fost repetate în condiții stabile pentru a asigura acuratețea.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Rezultatele experimentale obținute în condiții de câmp evidențiază performanța utilajului strip-till din punct de vedere al interacțiunii cu solul, al calității lucrării și al eficienței energetice.
Proprietățile fizice ale solului
Rezistența la penetrare a solului a prezentat un profil stratificat pe adâncimea 0–30 cm. Valori ridicate au fost înregistrate în stratul superficial (≈1500 kPa la 5 cm), asociate cu compactarea solului cauzată de traficul mecanizat. Rezistența a scăzut în stratul 10–15 cm (702–948 kPa), indicând o zonă afânată favorabilă dezvoltării rădăcinilor și infiltrării apei, și a crescut din nou la adâncimi de 22,5–30 cm (până la 1720 kPa), sugerând prezența unui strat compactat. Umiditatea medie a solului a fost de 20,2%, reprezentând condiții aproape optime pentru lucrările solului. Adâncimea de lucru a utilajului (≈13 cm) coincide cu zona de rezistență minimă, indicând o adaptare corespunzătoare a sistemului la condițiile solului.
Indicatori calitativi ai lucrării
Adâncimea medie de lucru a fost de 13,33 cm, cu un coeficient de variație de 1,76%, iar lățimea medie de lucru a atins 285,73 cm, cu un coeficient de variație de 2,16%. Aceste valori reduse ale variației indică o uniformitate și stabilitate ridicate ale procesului de prelucrare a solului.
La nivelul secțiunilor individuale de lucru, adâncimea medie a benzii a fost de 13,33 cm, iar lățimea medie a benzii de 21,76 cm, cu coeficienți de variație de 1,22% și 1,67%. Diferențele mici între secțiuni confirmă o distribuție uniformă a lucrării pe întreaga lățime de lucru. O variabilitate ușor mai ridicată a fost observată la secțiunea 4, dar în limite acceptabile, fără a afecta performanța generală.
Performanța energetică
Viteza efectivă de lucru a fost de 5,52 km/h, asigurând un echilibru adecvat între productivitate și calitatea lucrării. Patinarea roților a fost de 15,57%, indicând pierderi moderate de tracțiune, în limite acceptabile.
Forța de tracțiune (1658 daN) și puterea de tracțiune (38 CP) confirmă compatibilitatea utilajului cu clasa de putere a tractorului. Capacitatea efectivă de lucru a fost de 1,54 ha/h, reflectând o exploatare eficientă în condiții de strip-till.
Consumul de combustibil a fost de 8,6 L/h, corespunzător la 5,58 L/ha, semnificativ mai redus comparativ cu sistemele convenționale de lucrări ale solului. Această reducere se datorează în principal mobilizării parțiale a solului, specifică tehnologiei strip-till.
Evaluare generală
Rezultatele obținute demonstrează că utilajul strip-till asigură o prelucrare uniformă a solului, o funcționare stabilă și un consum redus de energie. Sistemul prezintă o bună adaptabilitate la condițiile solului și oferă condiții favorabile pentru înființarea culturilor, susținând eficiența agronomică și economică în condiții de câmp.
Autori: MARIN Eugen, VLĂDUȚ Nicolae-Valentin, MANEA Dragoș
Determinarea indicatorilor energetici ai agregatului tractor–echipament tehnic pentru prelucrarea solului în benzi înguste
Chart: 
| Secția 1 – adâncime (cm) | Secția 2 – adâncime (cm) | Secția 3 – adâncime (cm) | Secția 4 – adâncime (cm)
Medie | 13.33 | 13.39 | 13.31 | 13.17
σ | 0.109 | 0.139 | 0.124 | 0.278
V (%) | 0.82 | 1.04 | 0.93 | 2.11
Adâncimea de lucru a secțiunilor pe profile transversale
Chart: 
| Secția 1 – lățime (cm) | Secția 2 – lățime (cm) | Secția 3 – lățime (cm) | Secția 4 – lățime (cm) | Lățime medie fâșie (cm)
Medie | 21.67 | 22 | 21.83 | 21.53 | 21.76
σ | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 0.36
V (%) | 2.31 | 1.83 | 1.81 | 0.73 | 1.67
Lățimea de lucru a secțiunilor pe profile transversale
No. | Indicator | Symbol | Units | Value
1 | Effective working speed | (vl) | km/h | 5.52
2 | Driving wheel slippage | (δ) | % | 15.57
3 | Traction force | (Ft) | daN | 1658
4 | Traction power | (Ptr) | hp | 38
5 | Effective field capacity | (Wef) | ha/h | 1.54
6 | Worked area | (S) | ha | 1
7 | Hourly fuel consumption | (Co) | L/h | 8.6
8 | Fuel consumption per hectare | (Cha) | L/ha | 5.58
Indicatorii energetici ai agregatului tractor–utilaj
CONCLUZII
1. Tehnologia strip-till s-a dovedit eficientă în condiții de câmp, asigurând atât performanțe agronomice ridicate, cât și un consum redus de energie.
2. Utilajul a realizat o prelucrare uniformă a solului (variabilitate redusă a adâncimii și lățimii) și a funcționat la o adâncime optimă de lucru, corespunzătoare condițiilor favorabile dezvoltării rădăcinilor.
3. Sistemul tractor–utilaj a demonstrat performanțe energetice bune (consum redus de combustibil de 5,58 L/ha și o capacitate de lucru de 1,54 ha/h), susținând adecvarea tehnologiei strip-till pentru sistemele de agricultură conservativă.
ACKNOWLEDGEMENT
Această cercetare a fost susținută de proiectul „Înființarea și operaționalizarea unui Centru de Competență pentru Sănătatea Solului și Siguranța Alimentară – CeSoH”, Contract nr.: 760005/2022, proiect specific nr. 3, cu titlul „Sol fertil și sănătos prin practici de conservare și biologice”, Cod 2, finanțat prin PNRR-III-C9-2022 – I5 (PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C9 Sprijin pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, I5 Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență).

## Slide 2
IMPACT OF NARROW STRIP SOIL TILLAGE (STRIP-TILL) ON SOIL STRUCTURE AND FUNCTIONS IN ROW CROPS
Authors: MARIN Eugen, VLĂDUȚ Nicolae-Valentin, MANEA Dragoș
INTRODUCTION:
Strip-Till technology is a modern soil preparation method for row crops, characterized by tillage applied only along future planting rows, while inter-row areas remain undisturbed. This system creates favorable conditions for rapid seed emergence and root development by improving soil porosity, reducing bulk density, and enhancing access to water and nutrients. As a result, it contributes to increased yields, including in maize, by supporting nitrogen accumulation and plant growth during critical stages. At the same time, reduced machinery passes lower fuel consumption, while localized fertilizer application improves resource-use efficiency. By preserving organic matter and maintaining soil structure. Strip-Till enhances water infiltration and retention, reduces evaporation and erosion risks, and promotes a favorable soil microclimate and biological activity, contributing to long-term soil fertility and sustainability.
MATERIAL AND METHODS
The study aimed to evaluate the performance of a Strip-Till implement developed by INMA Bucharest for row crops. The equipment consists of four independent working sections equipped with discs and a chisel, ensuring soil loosening, residue management, and seedbed preparation along the rows, while leaving the inter-row area undisturbed.
Field experiments were conducted in Drăcea (Teleorman County, Romania) on a 1 ha plot with chernozem soil. Soil moisture at 10 cm depth averaged 20.2%, and penetration resistance was measured down to 30 cm. The implement was operated using a John Deere 5080M tractor (80 hp).
Measurements were performed at three control points and included soil properties, working quality indices (depth and width), and energy parameters such as working speed, slippage, traction force, fuel consumption, and field capacity. Data variability was assessed using statistical indicators, and all measurements were repeated under stable conditions to ensure accuracy.
RESULTS AND DISCUSSIONS
The experimental results obtained under field conditions highlight the performance of the strip-till equipment in terms of soil interaction, working quality, and energy efficiency.
Soil physical properties
Soil penetration resistance showed a stratified profile along the 0–30 cm depth. High values were recorded in the surface layer (≈1500 kPa at 5 cm), associated with soil compaction caused by mechanized traffic. Resistance decreased in the 10–15 cm layer (702–948 kPa), indicating a loosened zone favorable for root development and water infiltration, and increased again at depths of 22.5–30 cm (up to 1720 kPa), suggesting the presence of a compacted layer. The average soil moisture was 20.2%, representing near-optimal conditions for soil tillage operations. The working depth of the equipment (≈13 cm) coincides with the zone of minimum resistance, indicating appropriate adaptation of the system to soil conditions.
Qualitative working indices
The mean working depth was 13.33 cm, with a coefficient of variation of 1.76%, while the mean working width reached 285.73 cm, with a coefficient of variation of 2.16%. These low variability values indicate high uniformity and stability of the soil tillage process.
At the level of individual working sections, the mean strip depth was 13.33 cm and the average strip width was 21.76 cm, with coefficients of variation of 1.22% and 1.67%, respectively. The small differences between sections confirm a uniform distribution of soil processing across the entire working width. Slightly higher variability was observed in section 4, but within acceptable limits, without affecting overall performance.
Energy performance
The effective working speed was 5.52 km/h, ensuring a suitable balance between productivity and work quality. Wheel slippage reached 15.57%, indicating moderate traction losses within acceptable limits.
The traction force (1658 daN) and traction power (38 hp) confirm the compatibility of the implement with the tractor power class. The effective field capacity was 1.54 ha/h, reflecting efficient operation under strip-till conditions.
Fuel consumption was 8.6 L/h, corresponding to 5.58 L/ha, which is significantly lower compared to conventional tillage systems. This reduction is mainly due to the partial soil disturbance specific to strip-till technology.
Overall assessment
The obtained results demonstrate that the strip-till equipment ensures uniform soil processing, stable operation, and reduced energy consumption. The system shows good adaptability to soil conditions and provides favorable conditions for crop establishment, supporting its agronomic and economic efficiency under field conditions.
CONCLUSIONS
1. Strip-till technology proved efficient under field conditions, ensuring both high agronomic performance and reduced energy consumption.
2. The equipment provided uniform soil processing (low variability of depth and width) and operated at an optimal working depth corresponding to favorable soil conditions for root development.
3. The tractor–implement system showed good energy performance (low fuel consumption of 5.58 L/ha and 1.54 ha/h field capacity), supporting the suitability of strip-till for conservation agriculture systems.
ACKNOWLEDGEMENT
This research was supported by the project Establishment and operationalization of a Competence Center for Soil Health and Food Safety – CeSoH, Contract no.: 760005/2022, specific project no.3, with the title: Fertile and healthy soil through conservation and biological practices, Code 2, financed through PNRR-III-C9-2022 – I5 (PNRR-National Recovery and Resilience Plan, C9 Support for the private sector, research, development and innovation, I5 Establishment operationalization of Competence Centers).
The 5th Edition of the Annual Conference
“Romanian agricultural and forestry research: achievements and prospectives”
May 28, 2026
Determination of the energy indices of the tractor–technical equipment aggregate for soil processing in narrow strips
Chart: 
| Secția 1 – adâncime (cm) | Secția 2 – adâncime (cm) | Secția 3 – adâncime (cm) | Secția 4 – adâncime (cm)
Medie | 13.33 | 13.39 | 13.31 | 13.17
σ | 0.109 | 0.139 | 0.124 | 0.278
V (%) | 0.82 | 1.04 | 0.93 | 2.11
Working depth of the sections on transverse profiles
Chart: 
| Secția 1 – lățime (cm) | Secția 2 – lățime (cm) | Secția 3 – lățime (cm) | Secția 4 – lățime (cm) | Lățime medie fâșie (cm)
Medie | 21.67 | 22 | 21.83 | 21.53 | 21.76
σ | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 0.36
V (%) | 2.31 | 1.83 | 1.81 | 0.73 | 1.67
Working width of the sections on transverse profiles
No. | Indicator | Symbol | Units | Value
1 | Effective working speed | (vl) | km/h | 5.52
2 | Driving wheel slippage | (δ) | % | 15.57
3 | Traction force | (Ft) | daN | 1658
4 | Traction power | (Ptr) | hp | 38
5 | Effective field capacity | (Wef) | ha/h | 1.54
6 | Worked area | (S) | ha | 1
7 | Hourly fuel consumption | (Co) | L/h | 8.6
8 | Fuel consumption per hectare | (Cha) | L/ha | 5.58
Energy indicators of the tractor–implement aggregate